Число, месяц.

Лабораторная работа

по теме «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»

Теоретическая часть

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы я задаю на предыдущем уроке домашнее задание: «Повторить в учебнике § 65 и ответить на вопросы после §».

§ 65 Коэффициент полезного действия.

Рис. 1

Какой бы механизм мы ни взяли, полезная работа, совершенная с его помощью, всегда составляет лишь часть полной работы. Следовательно, обозначив полезную работу буквой Ап, а полную (затраченную) – буквой Аз, можно записать:

Ап < Аз, или Ап / Аз < 1

Отношение полезной работы к полной называется коэффициентом полезного действия механизма.

Практическая часть

Цель работы: Убедиться на опыте в том, что полезная работа, выполненная с помощью простого механизма (наклонной плоскости), меньше полной.

Приборы и материалы: Доска, динамометр, измерительная лента или линейка, брусок, штатив с муфтой и лапкой.

Рис. 2

Рис. 3

- Вычисляю полезную работу  Ап = Р * h =            =Дж

Вычисляю затраченную работу Аз = F * s =         =Дж

- Определяю КПД наклонной плоскости

η = Ап  /  Аз  *  100  %  =          %

- Результаты измерений и вычислений заношу в таблицу:

| h, м | Р, Н | Ап, Дж | s, м | F, Н | Аз, Дж | η = Ап / Аз * 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод:

Дополнительное задание

- Используя «золотое правило» механики, рассчитываю, какой выигрыш в силе дает наклонная плоскость, если не учитывать трение. Уже древним ученым было известно правило, применимое ко всем механизмам: во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. Это правило назвали «золотым правилом» механики.

к = Р / F =  s / h =

- Изменяю высоту наклонной плоскости и для неё определяю полезную и полную работы и КПД.

F =     Н

Ап = Р * h =            =Дж

Аз = F * s =         =Дж

Вывод:

# Text boxes

Рассматривая устройство и действие рычага, мы не учитывали трение, а также вес рычага. В этих идеальных условиях работа, совершенная приложенной силой (эту работу мы будем называть полной), равна полезной работе по подъему грузов или преодолению какого-либо сопротивления.

На практике совершенная с помощью механизма полная работа всегда несколько больше полезной работы.

Часть работы совершается против силы трения в механизме и по перемещению его отдельных частей. Так, применяя подвижный блок, приходится дополнительно совершать работу по подъему самого блока, веревки и преодолению силы трения в оси блока.

Сокращенно коэффициент полезного действия обозначается КПД.

КПД обычно выражают в процентах и обозначают греческой буквой η (читается «эта»).

- Повторили по учебнику § 65 Коэффициент полезного действия.

- Определил с помощь динамометра вес бруска.

P =       Н

- Закрепил доску в лапке штатива в наклонном положении.

- Положил брусок на доску, прикрепив к нему динамометр.

- Беру динамометр, прикрепляю к нему брусок, перемещаю динамометр вместе с бруском, с постоянной скоростью, вверх по наклонной доске.

- Измеряю силу тяги

F =     Н

- Измеряю с помощью линейки путь, который проделал брусок, и высоту  наклонной плоскости на которую поднялся брусок.

S =    м

h =    м

- п

- п

- п

- п